Главное управление МЧС России

по Республике Башкортостан

Управление по чрезвычайным ситуациям

при Правительстве Республики Башкортостан

Государственное образовательное учреждение:

«Учебно-методический центр по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ПОСОБИЕ

# по организации

# пожарной  безопасности в

# ОБЩЕобразовательных учреждениях

г. Уфа

# УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

РУКОВОДИТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

## УЧРЕЖДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Учебно-методический центр по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан

Учебно-методическое пособие подготовлено специалистами

учебно-методического центра по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.

Пособие разработано в соответствии с требованиями Федеральных законов «О пожарной безопасности» от 21.12. 1994 г., № 69-ФЗ, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89), Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г., № 313, а также другими нормативными правовыми документами.

Предназначено для руководителей и должностных лиц общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, лицеев, гимназий, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных организаций, учреждений.

Руководитель группы				          Т. Ш. Нагимов

Рабочая группа				                    З.М. Губайдуллина

Р.Р. Абдуллин

Учебно-методическое пособие согласовано

со специалистами Главного управления МЧС России

по Республике Башкортостан и Управления по

чрезвычайным ситуациям при Правительстве

Республики Башкортостан

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно на территории Российской Федерации происходит от 250 тысяч до 300  тысяч пожаров, которые причиняют огромный материальный ущерб (исчисляются десятками миллиардов рублей), наносится вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем (практически каждый второй пожар в России возникает из-за неосторожного обращения с огнем), несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении  огнеопасных работ, неисправность технологического оборудования, электроустановок, отопительных систем     нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и т.д.

Около 85-90 % погибших приходятся, на жилой сектор и около 42-45 % пожаров происходит в жилых домах. Но ни с какими материальными потерями нельзя сравнить загубленные человеческие жизни. Сегодня каждый четвертый погибший при пожаре в мире - россиянин.

Не подлежит никакому учету экологический ущерб, нанесение вреда всему живому на земле, пожары на нефтяных и газовых месторождениях, химических предприятиях, лесные пожары, которые ежегодно добавляют в атмосферу от 3 до 150 млн. тонн сажи, копоти, двуокиси углерода.

Сегодня пожарная безопасность не соответствует требованиям нормативных правовых документов и в образовательных учреждениях. Недостаточная противопожарная подготовка работников образовательного учреждения, неумение быстро произвести эвакуацию, локализовать очаги возгорания, воспрепятствовать распространению огня приводят к значительному материальному ущербу и гибели школьников (Якутия, Дагестан, Архангельская область и другие регионы России).

Необходимо повысить общую культуру безопасности в образовательных учреждениях и противопожарной подготовки  руководителей, учителей, воспитателей и школьников общеобразовательных учреждений страны. Эта главная задача сегодняшнего дня.

1. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ППБ-101-89)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности для всех типов общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов (в том числе школ-интернатов для детей с дефектами умственного и физического развития), детских домов, детских дошкольных учреждений (детских садов, детских яслей-садов для детей с дефектами умственного и физического развития), детских внешкольных учреждений (учебно-производственных комбинатов, дворцов и домов пионеров и школьников, юношеских клубов, домов художественного воспитания детей, станций юных техников и юных натуралистов и т.п.), детских музыкальных, художественных и хореографических школ и детско-юношеских спортивных школ ( далее - детских учреждений) независимо от их ведомственной принадлежности.

Требования, устанавливающие специфику обеспечения пожарной безопасности в учебно-производственных мастерских, мастерских трудового обучения, кабинетах и лабораториях, лагерях труда и отдыха, столовых, буфетах, медпунктах, музеях, спортивных сооружениях, складских помещениях и т.п., при проведении сельскохозяйственных и других видов специальных работ и занятий в детских учреждениях, определяются соответствующими правилами пожарной безопасности.

1.2. Руководители, учителя, воспитатели, преподаватели, обслуживающий персонал и другие работники детских учреждений (далее – работники детских учреждений), а также учащиеся и воспитанники обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

1.3. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности детских учреждений несут их руководители – директора, заведующие.

1.4. Руководитель детского учреждения обязан:

а) обеспечить выполнение настоящих Правил и осуществлять контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками, учащимися и воспитанниками, принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;

б) организовать изучение настоящих Правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками детских учреждений по программе, приведенной в приложении 3. Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

2.2.13. Топливо (дрова, уголь, торф и т.п.) должно храниться в специально приспособленных для этих целей помещениях или на отгороженных  площадках, расположенных не ближе 10 м от строений. В подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

С учащимися V-XI классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста – беседы по предупреждению пожаров в школе и дома. Программа обучения приведена в приложении 4;

в) организовать из числа учащихся и воспитанников школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов и детских домов (кроме учреждений для детей с дефектами умственного и физического развития) – дружины юных пожарных, обеспечив их работу в соответствии с Положением о дружинах юных пожарных (приложение 5);

г) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников детского учреждения на случай возникновения пожара (примерный план эвакуации приведен в приложении 1).

План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом изменяющихся условий.

Практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного раза в полугодие (в детских учреждениях сезонного типа – в начале каждой смены);

д) установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и работы детского учреждения;

е) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима арендующими организациями;

ж) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами Государственного пожарного надзора (ГПН) и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

1.5. В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием учащихся или воспитанников дежурный по учреждению в выходные и праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы обязан:

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты.

В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить руководителю или заменяющему его работнику;

б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся в детском учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в пожарную охрану;

в) постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот автомобильных въездов на территорию детского учреждения, а также ручной электрический фонарь.

1.6. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых зданиях и помещениях, а также за выполнение противопожарных мероприятий, указанных в договоре на аренду, несут руководители арендующих организаций.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Содержание территории, зданий и помещений.

2.1.1. Все детские учреждения перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

2.1.2. Территория детского учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану.

2.1.4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

2.1.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

2.1.6. В многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа.

2.1.7. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

2.1.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

2.1.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.1.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

2.1.11. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудоваться устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т. д.).

2.1.12. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т. п. должны быть жестко прикреплены к полу.

2.1.13. Здания детских учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы внутренняя телефонная и радиотрансляционная сети, специально смонтированные сети вещания, звонки и другие звуковые сигналы.

2.1.14. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, голубятни, мастерские и т. д., применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и другие горючие материалы, крепить к дымоходам радио- и телевизионные антенны.

2.1.15. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитов и т. д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

2.1.16. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий должны содержаться в исправном состоянии. Допускается нижнюю часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.

2.1.17. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остекленные и находиться в закрытом состоянии.

2.1.18. В зданиях детских учреждений проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

2.1.19. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанные с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.

2.1.20. Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

2.1.21. В зданиях детских учреждений запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) применять для освящения свечи, керосиновые лампы и фонари;

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализация и т. п. с применением открытого огня.

Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;

о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

2.1.22. Одежду и обувь следует сушить в специально выделенных для этой цели помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами водяного отопления.

2.1.23. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения руководителя детского учреждения. Эти работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

2.1.24. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

2.1.25. Все здания и помещения детского учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (приложение 2).

2.1.26. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения, другие работники детского учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

2.2.1. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и другие приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

2.2.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

2.2.3. В помещениях котельных запрещается:

а) производить работы, не связанные с эксплуатацией котельных установок, допускать в котельную и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;

б) допускать подтекание жидкого топлива или утечку газа в местах соединения трубопроводов и из форсунок:

в) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;

г) работать при неисправных приборах контроля и автоматики:

д) разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом;

е) сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах;

ж) закрывать горючими материалами жалюзи воздушного отопления;

з) оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;

и) допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;

к) хранить запасы твердого топлива, превышающие суточную потребность;

л) пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в аварийную емкость (безопасное место) в случае пожара.

2.2.4. У топочного отверстия печи на деревянном полу должен быть закреплен предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см.

2.2.5. Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

2.2.6. Запрещается топить печи в ночное время в зданиях с круглосуточным пребыванием детей, а также во время проведения в детских учреждениях культурно-массовых мероприятий.

В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей топка печей должна заканчиваться за два часа до отхода детей ко сну, а в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее, чем за час до прихода детей.

2.2.7. Категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними детям и посторонним лицам.

2.2.8. Топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника, не допускается.

2.2.9. При переводе печей с одного вида твердого топлива на другой они должны быть соответствующим образом переоборудованы (футеровка топливника огнеупорным кирпичом и т. д.).

2.2.10. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

2.2.11. Использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и газовых приборов запрещается.

2.2.12. Угли, зола и шлак из печей должны выгребаться в металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся крышкой и удаляться в специально отведенные места.

2.2.13. Топливо (дрова, уголь, торф и т.п.)должно храниться в специально приспособленных для этих целей помещениях или на отгороженных площадках, распложенных не ближе 10 м. От строений. В подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля и других видов топлива не допускается.

2.2.14. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

2.2.15. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит должны содержаться в исправном состоянии.

2.2.16. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать огнезадерживающие устройства;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

2.2.17. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

2.3. Электроустановки.

2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.3.2. Администрация детских учреждений обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 2.3.1. настоящих Правил, своевременно устранять выявленные недостатки.

2.3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

2.3.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

2.3.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

2.3.6. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

2.3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

2.3.8. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

2.3.9. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

2.3.10. Все неисправности  в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуру следует немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.3.11. При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некаблированные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

2.3.12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

2.3.13. Во всех помещениях (независимо от их назначений), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

2.3.14. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

2.3.15. Детские учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

2.4. Противопожарное водоснабжение.

2.4.1. Администрация детского учреждения обязана обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями; пожарных водоемов и резервуаров; насосных станций для повышения давления в наружных и внутренних водопроводных сетях; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; внутренних пожарных кранов; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара).

2.4.2. Внутренние пожарные краны периодически должны подвергаться  техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды. О результатах технического обслуживания и проверок составляются акты.

2.4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для облегчения открытого крана.

Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их «на ребро».

На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- буквенный индекс ПК;

- порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.

2.4.4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить пожарную охрану.

2.4.5. Водоемы и резервуары следует содержать в исправном состоянии, не допускать их засорения, регулярно проверять наличие в них расчетного количества воды, следить за сохранностью и исправным состоянием водозаборных устройств.

2.4.6. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны быть постоянно закрыты. Их необходимо своевременно очищать от грязи, льда и снега.

2.5. Установки пожарной автоматики.

2.5.1. Администрация детского учреждения должна обеспечить работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Учреждение, не имеющее возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, обязано заключить соответствующие договора на обслуживание спринклерных, дренчерных и других установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями.

2.5.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией, контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо детского учреждения, ответственное за эксплуатацию установок.

2.5.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

2.5.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация детского учреждения обязана обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и поставить в известность пожарную охрану.

2.5.5. При  эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;

б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

в) складировать материалы на расстоянии не менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

г) использовать трубопроводы установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;

д) наносить на оросители и извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия при ремонтах и в процессе эксплуатации.

3. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

3.1. Детские учреждения должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Нормы первичных средств пожаротушения приведены в приложении 2.

3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.

3.3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТ 12.4.009-83:

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

3.4. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей должны позволять визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

3.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации людей.

3.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах должна быть информация о местах их расположения.

3.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

3.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

3.9. На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местности, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители пенные вместимостью 10 л или порошковые вместимостью 5 л-2 шт., ведра-4 шт., топоры-2 шт., лопаты-2 шт., багры-2 шт., лестницы приставные-1 шт., бочки с водой вместимостью 0,25 м 3 –2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком вместимостью по 0,25 м 3 ).

3.10. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действиям первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя детского учреждения.

3.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1. Учебные классы и кабинеты.

4.1.1. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п.

4.1.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

4.1.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

4.1.4. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой целей помещениях.

4.1.5. Запрещается складывать обрезки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами.

4.1.6. Размещение фильмохранилищ областных, районных и межрайонных фильмотек в школьных зданиях с пребыванием детей не допускается.

При эксплуатации областных, районных и межрайонных фильмохранилищ следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии для организаций кинопроката.

4.1.7. Демонстрирование диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов с установкой кинопроектора (диапроектора) передвижного типа непосредственно в классах и кабинетах допускается при соблюдении следующих требований:

а) демонстрирование кинофильмов проводится на узкопленочной аппаратуре;

б) диапроектор или узкопленочный кинопроектор должен устанавливаться с противоположной стороны от выхода из помещения;

в) во время демонстрации диапозитивов, диафильмов, слайдов и кинофильмов, присутствуют учащиеся (воспитанники) одной учебной группы в количестве не более 50 человек;

г) к работе на киноаппаратуре допускаются только лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика или демонстратора узкопленочного кино установленного образца, а также талон по технике безопасности, выданный местными органами кинофикации и Государственного пожарного надзора;

д) кинофильмы, предназначенные для очередного показа, должны храниться в плотно закрытых коробках или фильмоскопах.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители детских учреждений.

5.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массовых мероприятия.

5.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников детского учреждения и учащихся старших классов.

5.4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

5.5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:

а) в зданиях I и II степеней огнестойкости – в помещениях любого этажа;

б) в зданиях III-IV степеней огнестойкости – только в помещениях первого этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом.

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.

5.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

5.7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета

0,75 м 2  на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м 2  на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

5.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более:

| Количество непрерывно установленных мест в ряду | При односторонней эвакуации | При двусторонней эвакуации |
| --- | --- | --- |
| В зданиях I, II и III степеней огнестойкости | 30 | 60 |
| В зданиях IV и V степеней огнестойкости | 15 | 30 |

5.9. Расстояние между рядами должно быть:

| Количество непрерывно установленных мест в ряду | Наименьшее расстояние между спинками сидений, м | Ширина прохода между рядами, м |
| --- | --- | --- |
| при односторонней эвакуации ряда | при двусторонней эвакуации ряда |  |  |
| до 7 | до 15 | 0,80 | 0,35 |
| 8-12 | 16-25 | 0,85 | 0,40 |
| 13-20 | 26-40 | 0,90 | 0,45 |
| 21-25 | 41-45 | 0,95 | 0,50 |
| 26-30 | 51-60 | 1,00 | 0,55 |

5.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна иметь не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

5.11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.

В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

5.12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

5.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах детских учреждений разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.

5.14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднозакрывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решетки.

5.15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.

5.1.6. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением актов в двух экземплярах, один из которых предается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

5.17. Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятий.

5.1.8. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.

5.19. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

5.20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

5.21. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно отключена, и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

5.22. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

5.23. При оформлении елки запрещается:

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.;

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

6.1. В случае возникновения пожара действия работников детских учреждении и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

6.2. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.), обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

6.3. Руководитель детского учреждения или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

э) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушении конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т .п.;

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

6.4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам детского учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

## НПБ 104-95. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ

ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ

# В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

(извлечения)

#### Настоящие нормы  устанавливают общий порядок проектирования систем оповещения (СО) людей о пожаре в зданиях и сооружениях. При проектировании СО в зданиях и сооружениях следует также руководствоваться другими нормативными документами.

1. Общие требования

1.1. Оповещение людей о пожаре должно осуществляться:

- подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

1.2. Управление эвакуацией должно осуществляться:

- включением эвакуационного освещения;

- передачей по СО специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах и т.п.);

- трансляцией текстов, содержащих информацию о необходимом направлении движения;

- включением световых указателей направления эвакуации;

- дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками).

1.3. СО должна включать в себя составной частью систему автоматической пожарной защиты (АПЗ) в здании, выполняющей задачу обнаружения пожара и формирование управленческих сигналов для СО.

1.4. Количество оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

1.5. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

1.6. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения.

1.7. Коммуникации СО допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания.

1.8. Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору и прокладке сетей оповещения следует принимать по аналогии с автоматической пожарной сигнализацией по СНиП 2.04.09-84.

1.9. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в СНиП 2.04.09-84.

2. Классификация систем оповещения

2.1. Нормами предусмотрено 5 типов систем оповещения людей о пожаре, классифицирующихся по параметрам, приведенным в табл. 1.

# Таблица 1

| Характеристика СО о пожаре | Наличие указанных характеристик у различных типов СО |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Способы оповещения - звуковой (звонки, тонированный сигнал и др.); - речевой (запись и передача спецтекстов); - световой: а) световой мигающий сигнал; б) светоуказатели «Выход»; в) светоуказатели направления движения; г) светоуказатели направления движения с включением раздельно для каждой зоны | + - * * - - | + - * + * * | * + - + * * | * + - + + * | * + - + + + |
| 2. Связь зоны оповещения с диспетчерской | - | - | * | + | + |
| 3. Очередность оповещения: - всех одновременно; - только в одном помещении (части здания); - сначала обслуживающий персонал, а затем всех остальных по специально разработанной очередности. | * * - | + * * | - * + | - - + | - - + |
| 4. Полная автоматизация управления СО и возможность реализации множества вариантов организаций эвакуации из каждой зоны оповещения | - | - | - | - | + |

Примечания: + требуется; * рекомендуются; - не требуется.

3. Определение типов систем оповещения для

зданий и сооружений различного назначения

3.1. Требуемый тип СО для проектирования здания определяется по табл. 2.

# Таблица 2

| Тип здания, сооружения (наименование нормативного показателя) | Норматнв ный показатель | Число этажей | Типы СО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 6. Дошкольные учреждения (количество мест, чел.) | до 100 | 1 | * |  |  |  |  | В дошкольных учреждениях оповещается только служебный персонал. при размещении в одном здании дошкольных учреждений и начальной школы (или жилых помещений для персонала) общей вместимостью более 50 чел. они выделяются в самостоятельные зоны оповещения. В школе оповещается сначала персонал, затем учащиеся. |
|  | 100-150 | 2 |  | * |  |  |  |  |
|  | 151-350 | 2-3 |  |  | * |  |  |  |
| Специальные детские учреждения | - | - |  | * |  |  |  |  |
| 7. Школы и учебные корпуса школ-интернатов (количество мест в здании, чел.) | до 270 | 1 | * |  |  |  |  |  |
|  | 270-350 | 2 |  | * |  |  |  |  |
|  | 351-1600 | 3 |  |  | * |  |  |  |
|  | более 1600 | >3 |  |  |  | * | * |  |
| Спецшколы и школы-интернаты |  |  |  |  | * |  |  |  |
| Спальные корпуса школ-интернатов и детских домов (количество мест в здании, чел.) | до 100 | 1 | * |  |  |  |  |  |
|  | 101-200 | 3 |  | * |  |  |  |  |
|  | более 200 | 2-4 |  |  | * |  |  |  |
| 8. Учебные корпуса средних специальных и высших учебных заведений |  | <4 |  | * |  |  |  | Помещения аудиторий, актовых залов собраний и других зальных помещений с количеством мест более 300, а также расположенных выше 6-го этажа с количеством мест менее 300 рассматриваются как самостоятельные зоны оповещения. |
|  |  | 4-9 |  |  | * |  |  |  |
|  |  | >9 |  |  |  | * | * |  |
| 9. Зрелищные учреждения (театры, цирки и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| круглосуточного действия (наибольшая вместимость зала, чел.) | до 300 | 1 | * |  |  |  |  |  |
|  | 300-800 | 2 |  | * |  |  |  |  |
|  | более 800 | 2-3 |  |  | * |  |  |  |
| сезонного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) закрытые | до 600 | 1 | * |  |  |  |  |  |
|  | более 600 | 1 |  | * |  |  |  |  |
| б) открытые | до 800 | 1 | * |  |  |  |  |  |
|  | более 800 | 1 |  | * |  |  |  |  |
| клубы | до 400 | 2 | * |  |  |  |  |  |
|  | 401-600 | 3 |  | * |  |  |  |  |
|  | более 600 | >3 |  |  | * |  |  |  |
| 10. Здания и открытые спортивные сооружения (количество мест чел.) | до 200 | (3 |  | * |  |  |  |  |
|  | 200-1000 | >3 |  |  | * |  |  |  |
|  | более 1000 |  |  |  |  | * | * |  |
| 13. Детские оздоровительные лагеря: - круглосуточного действия; - летние IV-V СО |  |  | * | * |  |  |  |  |
| 14. Здания библиотек и архивов: - при наличии читальных залов (количество мест более 50 чел.); - хранилища (книгохранилища) |  |  | * | * | * |  |  |  |
| 16. Здания музеев и выставок (число посетителей) | до 500 | (3 |  | * |  |  |  |  |
|  | 500-1000 | (3 |  |  | * |  |  |  |
|  | более 1000 |  |  |  |  | * | * |  |

Примечания: 1. На объектах, где в соответствии с табл. 2 требуется оборудование здания СО 4-го или 5-го типов, окончательное решение по выбору СО принимается проектной организацией.

2. В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками (слепые, глухие), СО должна учитывать эти особенности.

4. НПБ 244-97. МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.

ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ

ПОЛОВ. КРОВЕЛЬНЫЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

(извлечения)

Настоящие нормы распространяются на декоративно-отделочные и облицовочные материалы (далее – отделочные и облицовочные материалы), покрытия полов, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы и устанавливают номенклатуру показателей их пожарной опасности, которые необходимо определять при испытаниях, в том числе сертификационных, для определения области применения материала в строительстве.

Нормы не распространяются на лакокрасочные покрытия.

2. Общие требования

2.1. Нормативная и техническая документация на строительный материал должна содержать сведения о его пожарной опасности – пожарно-технические характеристики, указанные в разделе 3 настоящих норм. Для отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов определяются показатели пожарной опасности, представленные в разделе 4 настоящих норм, и вносятся в сертификат пожарной безопасности и нормативно-техническую документацию (ГОСТы, ТУ и др.) на них.

2.2. Организация-производитель в нормативной и технической документации на строительный материал может заявить предельные значения показателей его пожарной опасности (наиболее опасные: Г4; РП4; В3; Д3; Т4) без подтверждения стандартными испытаниями.

2.3. Применение материалов должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами.

3. Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов,  покрытий полов, кровельных, гидроизоляционных

и теплоизоляционных материалов

3.1. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью.

3.2. Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Г1; Г2; Г3; Г4.

Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244. Для не горючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности (пп. 3.3.... 3.6) не определяются.

3.3. Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на четыре группы: РП1; РП2; РП3; РП4;.

Группы распространения пламени устанавливаются для поверхности слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ Р 51032-97г.

3.4. Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: В1; В2; В3.

Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402.

3.5. Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы:

с малой дымообразующей способностью (Д1);

с умеренной дымообразующей способностью (Д2);

с высокой дымообразующей способностью (Д3).

Группы дымообразующей способности устанавливаются по значению коэффициента дымообразования в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

3.6. Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности (группы по СНиП 21-01-97г.):

малоопасные (Т1);

умеренноопасные (Т2);

высокоопасные (Т3);

чрезвычайно опасные (Т4).

Классы опасности (группы) устанавливаются по значению показателя токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

4. Показатели пожарной опасности строительных материалов

4.1. Номенклатура необходимых показателей пожарной опасности строительных материалов приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Строительный материал | Группа горючести | Группа распространения пламени | Группа воспламе- няемости | Коэффициент дымообразования | Показатель токсичности продуктов горения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделочные и облицовочные материалы | + | - | + | + | + |
| Материалы для покрытия полов | + | + | + | + | + |
| Ковровые покрытия полов | - | + | + | + | + |
| Кровельные материалы | + | + | + | - | - |
| Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 см* | + | - | + | - | - |
| Теплоизоляционные материалы | + | - | + | + | - |

* При применении гидроизоляционных материалов для поверхностных слоев кровель показатели их пожарной опасности следует определять по графе «кровельные материалы».

5. Правила пожарной безопасности

в Российской Федерации (ППБ 01-03)

(извлечения)

IV. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ

131. Работы на опытных  (экспериментальных) установках, связанных с применением взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов, разрешаются только после принятия их в эксплуатацию комиссией, назначенной организационно-распорядительным документом организации.

132. Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований должен принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности при их проведении.

133. В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и ГЖ в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей в помещения должна производиться в закрытой безопасной таре.

134. Не разрешается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными.

135. Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня собирать в специальную закрытую тару и удалять из лаборатории для дальнейшей утилизации.

Не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию.

136. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта должны промываться пожаробезопасными растворами.

137. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются  представители Государственного пожарного надзора.

138. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимое для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

139. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

140. С учащимися и студентами должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

141. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

###### V. ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

142. Здания для летнего детского отдыха должны иметь не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

143. Деревянные здания для летнего детского отдыха должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены и иметь негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.

144. Запрещается:

- покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);

- размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также на этажах, в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;

- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач;

- размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих материалов;

- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми в летний период.

145. Здания для летнего детского отдыха должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В этих зданиях должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

И ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

146. При проведении гастролей, представлений и организации выставок с зарубежными фирмами необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности, действующими в Российской Федерации.

147. В музеях и картинных галереях должен быть разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей, а в цирках и зоопарках – план эвакуации животных.

148. Все культурно-просветительные и зрелищные учреждения перед открытием сезона должны быть проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности и приняты межведомственными комиссиями, образуемыми органами местного самоуправления.

149. В зрительных залах и на трибунах все кресла и стулья следует соединять в ряды между собой и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи.

В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.

150. Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и т.п.), горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах должны обработаны огнезащитными средствами. У руководителя учреждения должен быть соответствующий акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты проведения пропитки и срока ее действия.

151. В пределах сценической коробки театрально-зрелищных учреждений могут одновременно находиться декорации и сценическое оборудование не более чем для двух спектаклей.

Хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами не разрешается.

152. При оформлении постановок вокруг планшета сцены должен быть обеспечен свободный круговой проход шириной не менее 1 м.

По окончании спектакля все декорации и бутафория должны быть разобраны и убраны со сцены на специальные склады (кладовые, сараи, сейфы и т.п.).

153. На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов.

154. На планшете сцены должна быть нанесена красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за эту линию.

155. По окончании спектакля (репетиции) противопожарный занавес должен опускаться. Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки). Подъемно-опускной механизм следует отрегулировать так, чтобы скорость опускания была не менее 0,2 м/с.

156. Клапаны дымовых люков на зимний период должны утепляться и проверяться на безотказность в работе не реже одного раза в десять дней.

157. Хранение и использование пиротехнических изделий должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями специальных правил. Изготовление их кустарным способом, а также хранение в зрелищных учреждениях, в помещениях и на трибунах стадионов, в парках культуры и отдыха, других местах с массовым пребыванием людей не разрешается.

158. При необходимости проведения специальных огневых эффектов на открытых площадках ответственным постановщиком (главным режиссером, художественным руководителем) должны быть разработаны и осуществлены по согласованию с органами Государственного пожарного надзора меры по предупреждению пожаров.

6. Административный кодекс Российской Федерации

(извлечения)

Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное.

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 20.5. Нарушение требований режима чрезвычайного положения

Нарушение требований режима чрезвычайного положения (за исключением нарушения правил комендантского часа) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до тридцати суток.

Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Статья 20.7. Нарушение правил гражданской обороны

Нарушение правил эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны либо правил и использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.

7. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(извлечения)

Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности

1. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей

1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией (в ред. Федерального закона от 18.03.1999 № 50-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, если они совершены лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью человека или наступили иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода  осужденного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесов

1. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения вредными веществами, отходами, выбросами или отбросами, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 293. Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. То же деяния, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

8. ПРИКАЗЫ, ИНСТРУКЦИИ И ПАМЯТКИ

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г., № 69-ФЗ, приказом МЧС РФ «О введении новых правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-03) от 18.06.2003г., № 313, Кодексом Республики Башкортостан «О пожарной безопасности» от 28.07.1997г., № 115-з и другими нормативными правовыми документами, а также учитывая огнестойкость и категории по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности зданий, сооружений и помещений в образовательных учреждениях издаются следующие документы:

1. Приказ «О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях образовательного учреждения».

2. Приказ «О противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за пожарную безопасность».

3. Положение о пожарно-технической комиссии.

4. Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях образовательного учреждения.

5. Памятка по пожарной безопасности.

6. План эвакуации при пожаре.

7. Профилактический осмотр территорий и помещений (классов).

1а). Руководитель образовательного учреждения данным приказом назначает ответственных по обеспечению пожарной безопасности в классах (аудиториях), мастерских, складах, производственных участках образовательного учреждения, в административных помещениях образовательного учреждения, а также в целом за образовательное учреждение, например: одного из заместителей. В приказе перечисляются все объекты образовательного учреждения и  назначенные лица расписываются на обороте листа об ознакомлении приказом и т. д.

(вариант)

ПРИКАЗ

«___»_______200__ г.                      УФА                                                №______

«О порядке обеспечения пожарной безопасности

на территории, в зданиях, сооружениях

и помещениях образовательного учреждения».

В целях обеспечения пожарной безопасности в классах (аудиториях), мастерских, складах, производственных участках образовательного учреждения, и административных помещениях образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность образовательного учреждения назначить заместителя _______________

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние) классов (аудиторий), мастерских, складов, производственных участков образовательного учреждения руководителей этих подразделений, а в административных помещениях – соответствующих руководителей:

Директорская ______________________

Учительская _______________________

Классы (аудитории) _________________

Лаборантская ______________________

Библиотека ________________________

Приемная директора ________________

Бухгалтерия ________________________

Делопроизводство ___________________

Отдел кадров _______________________

Столярная мастерская _______________

Гараж_____________________________

Склады № 1-4 ______________________

Склад продуктовый__________________

Электрощитовая_____________________

Сварочная мастерская ________________

........ (перечислить все объекты и конкретно указать лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые после ознакомления с приказом по образовательному учреждению должны расписаться на обороте листа об ознакомлении).

3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок назначить заведующих мастерских ______________________________________

4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления образовательного учреждения назначить______________________

5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми учителями (преподавателями), ИТР и рабочими образовательного учреждения.

6. Всем  учителям (преподавателям), ИТР и рабочим образовательного учреждения проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТа 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда. Общие положения". Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов возложить на ответственного за пожарную безопасность образовательного учреждения.

7. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа приведены в приложении (составляется как приложение и прилагается к приказу)_________________

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

8. С учителями (преподавателями), ИТР и рабочими образовательного учреждения, выполнение служебных обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы.

Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов, а также распределение по группам с учетом категории специалистов приведены в приложении _________

9. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) образовательного учреждения проводить в соответствии с приложением ________

10. На каждую рабочую смену иметь боевые расчеты добровольной пожарной дружины из расчета:

а) в производственных помещений - не менее 5 человек;

б) в классах (аудиториях) и на участках - не менее 3 человек.

Обязанности членов добровольной пожарной дружины и распределение функций при пожаре (загорании) или учебной тревоге приведены в приложении__________________________________

11. Из числа учителей (преподавателей) и ИТР создать пожарно-техническую комиссию с правами, обязанностями и в составе, изложенными в приложении ____________

Директор                                            __________  (подпись)

2б). Руководитель образовательного учреждения в данном приказе указывает:

о назначении ответственных за пожарную безопасность в каждом помещении (сооружении), классе (аудитории);

об установлении контроля за исправностью систем автоматической пожарной защиты;

о проведении инструктажа подчиненными сотрудниками  о порядке действий в случае возникновения пожаров;

о назначении и составе пожарно-технической комиссии, и т. д.

ПРИКАЗ  (вариант)

«_____» _________200_г.                                                             №_____

«О противопожарных мероприятиях

и назначении ответственных

за пожарную безопасность».

В целях обеспечения пожаробезопасных условий эксплуатации зданий, сооружений и помещений занимаемых образовательным учреждением, в соответствии с Правилами пожарной и технической безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за противопожарное состояние классов (аудиторий), мастерских, складов, производственных участков, а также административных помещений образовательного учреждения несут соответствующие руководители (назначенные лица) этих подразделений.

1.1. Проверить и привести в готовность все имеющиеся средства пожаротушения, пожарную, пожарно-охранную сигнализацию, а также технические средства охраны.

1.2. Установить контроль за исправностью систем автоматической пожарной защиты, содержанием в надлежащем состоянии противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации и соблюдением противопожарного режима.

1.3. Вывесить на видных местах Инструкцию о мерах пожарной безопасности в классах (аудиториях) и помещениях и на прилегающей территории образовательного учреждения, план (схему) эвакуации учащихся и персонала образовательного учреждения из помещений на случай пожара, указатели запасных выходов, таблички с ответственными за пожарную безопасность в каждом рабочем кабинете и классах (аудиториях).

1.4. Провести дополнительные инструктажи подчиненных сотрудников о порядке действий в случае возникновения пожара и организации противопожарного осмотра помещений, классов (аудиторий) перед их закрытием по окончании рабочего дня. Распространить среди сотрудников образовательного учреждения памятку о мерах пожарной безопасности.

1.5. Назначить из числа сотрудников, способных принимать правильные решения в экстремальных ситуациях (в случае пожара), пожарные расчеты для эвакуации людей, принятия первичных мер при возникновении пожара, выноса имущества и служебных документов в случаях, когда это еще возможно и не связано с риском для жизни (очаговый пожар, пожар в других помещениях), до прибытия пожарных машин.

1.6. Запретить курение в служебных производственных и вспомогательных помещениях, коридорах и на лестничных клетках и на территории образовательного учреждения.

1.7. Усилить контроль со стороны сотрудников образовательного учреждения за соблюдением Инструкции и правил пожарной безопасности.

1.8. Сотрудников образовательного учреждения, нарушающих требования Инструкции и правил пожарной безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной ответственности.

1.9. Для координации действий по обеспечению пожарной безопасности в помещениях, классах (аудиториях), мастерских, складах, производственных участках, подсобных помещениях и на прилегающей территории назначить пожарно-техническую комиссию в следующем составе:

председатель                             -

заместитель председателя       -

секретарь комиссии                 -

члены комиссии:

1.10. В своей работе комиссии руководствоваться Положением о пожарно-технической комиссии .

1.11. Комиссии до_________ организовать и провести совместно с руководителями противопожарных служб тщательную проверку зданий, помещений и прилегающей территории, выполнения данного приказа и наметить конкретные мероприятия по укреплению охраны объектов, противопожарного режима и пожарной безопасности.

1.12. Председателю комиссии результаты проверки доложить мне лично.

1.13. Обеспечить при необходимости взаимодействие с аварийными службами города, подразделениями органов МВД.

1.14. Обеспечить усиление пропускного и противопожарного режима в предпраздничные и праздничные дни.

1.15. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора образовательного учреждения.

Директор образовательного учреждения        _______________

(подпись)

3 в). В положении о пожарно-технической комиссии разрабатываются  следующие разделы:

1. Общие положения. (Предназначение комиссии, какими документами руководствуется, связь  и взаимодействие с отделом Госпожнадзора города (района) и т. д.);

2. Основные задачи ПТК. (выявление различных нарушений, которые могут привести к пожарам, содействие органам Госпожнадзора и т. д.)

3. Функции ПТК. (организация  и осмотр всех сооружений и помещений образовательного учреждения, контроль за выполнением мероприятий предложенным Госпожнадзором, организация и проведение совещаний с  участием специалистов пожарной охраны, оказание помощи  руководителям в разработке инструкций и правил пожарной безопасности и т. д.)

4. Права ПТК. (Контроль  за выполнением  противопожарных мероприятий в установленные сроки, привлечение специалистов для реализации  задач возложенных на ПТК, внесение предложений руководству о  проведении неотложных мероприятий, о наказании нарушителей требования правил пожарной безопасности и т. д.)

# Положение о пожарно-технической комиссии

1. Общие положения.

1.1. Пожарно-техническая комиссия создана с целью организации и осуществления профилактических мероприятий, направленных на противопожарную защиту зданий, сооружений, помещений и материальных ценностей, документов образовательного учреждения от пожаров.

1.2. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия руководствуется Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, приказами и указаниями органов Управления ГОЧС, стандартами, нормами, правилами и другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

1.3. При проектировании, строительстве, капитальном ремонте и реконструкции зданий, сооружений и помещений образовательного учреждения пожарно-техническая комиссия поддерживает постоянную связь и взаимодействие с отделом Госпожнадзора города (района)

2. Основные задачи пожарно-технической комиссии.

2.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима, выявление нарушений и недочетов в работе агрегатов, установок, оргтехники в зданиях, сооружениях и  помещениях образовательного учреждения, которые могут привести к возникновению пожара, и разработка мероприятий, направленных на их устранение.

2.2. Содействие органам Госпожнадзора в организации и проведении пожарно-профилактической работы среди сотрудников образовательного учреждения по вопросам пожарной безопасности и противопожарного режима на прилегающей территории, в зданиях, сооружениях и помещениях образовательного учреждения.

3. Функции пожарно-технической комиссии.

3.1. Организует и осуществляет (не реже 2-х раз в год) детальный осмотр всех сооружений и помещений образовательного учреждения с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности и противопожарного режима, принятия дополнительных мер по предотвращению пожаров.

3.2. Контролирует выполнение мероприятий, предложенных предписаниями органов Госпожнадзора.

3.3. Проводит с сотрудниками и обслуживающим персоналом образовательного учреждения беседы на противопожарные темы.

3.4. Организует и проводит совещания с участием специалистов пожарной охраны с сотрудниками и обслуживающим персоналом образовательного учреждения по вопросам пожарной безопасности. Готовит вопросы для заслушивания у директора образовательного учреждения о противопожарном состоянии зданий, сооружений и помещений образовательного учреждения.

3.5. Оказывает помощь ответственным за пожарную безопасность в разработке инструкций и правил пожарной безопасности с учетом местной специфики.

В зависимости от обстоятельств и обстановки руководством образовательного учреждения могут поручаться и другие мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности  сооружений и помещений образовательного учреждения.

Все противопожарные и профилактические мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются руководством образовательного учреждения и подлежат выполнению должностными лицами в установленные сроки.

4. Права пожарно-технической комиссии.

4.1. Контролирует выполнение противопожарных мероприятий в сроки, намеченные пожарно-технической комиссией.

4.2. Привлекает специалистов для участия в реализации возложенных на пожарно-техническую комиссию задач.

4.3. Вносит руководству образовательного учреждения предложения:

-о проведении неотложных мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях;

- о наложении взысканий и о депремировании лиц, нарушающих и не выполняющих требования правил пожарной безопасности.

Примечание. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены мероприятий, предложенных предписанием инспектора Государственного пожарного надзора, комиссия представляет свои предложения руководству образовательного учреждения для решения вопроса с органами Госпожнадзора.

4г).  Инструкции  о мерах пожарной безопасности  должны разрабатываться на основе Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования и помещений образовательного учреждения.

В этих инструкциях необходимо отражать следующие вопросы:

порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

порядок и нормы хранения и транспортировки взрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

применения открытого огня и проведения огневых работ;

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

1) правила вызова пожарной охраны;

2) порядок аварийной остановки технологического оборудования;

3) порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

4) правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

5) порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

6) порядок осмотра и проведения в пожаровзрывоопасное состояние всех помещений предприятия.

ИНСТРУКЦИЯ 
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ,
 СООРУЖЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

Руководитель образовательного                                        учреждения

«_____» _________________ 200__г.

1. Общие положения.

1.1 Настоящая Инструкция устанавливает основные требования пожарной

безопасности для зданий и сооружений образовательных учреждений.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность занимаемых помещений и своевременно выполнение противопожарных мероприятий несут руководители образовательных учреждений и лица, исполняющие их обязанности.

1.3. По каждому отдельному помещению руководителем образовательного учреждения назначается ответственный за пожарную безопасность, табличка с фамилией которого вывешивается на видном месте.

1.4. Ответственные за пожарную безопасность обязаны:

1.4.1. Следить за исправностью приборов освещения, вентиляции, электроустановок, других приборов и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару.

1.4.2. Обеспечивать соблюдение установленного противопожарного режима на вверенных им участках. Не пользоваться без присмотра электронагревательными приборами (электроплитками, электрочайниками, электрокипятильниками) вне специально оборудованных мест.

1.4.3. Производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием и после окончания работы, результаты осмотра заносить в журнал установленной формы.

1.4.4. Знать местонахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. Следить за отключением электроприборов, радиоприборов, множительной и печатающей техники, настольных ламп и другого оборудования по окончании работы.

1.4.5. Каждый работник обязан четко знать и строго выполнять требования настоящей Инструкции.

2. Содержание помещения.

2.1. Все служебные и вспомогательные помещения, классы (аудитории) должны содержаться в чистоте и порядке. Не допускается хранение папок с документами на шкафах, сейфах, батареях центрального отопления и т.п.

2.2. Эвакуационные выходы из помещений (двери должны быть открытыми или заперты только на шпингалеты изнутри во время прохождения учебного процесса), проходы, коридоры, тамбуры и лестницы  запрещается загромождать различными предметами (шкафы, столы и т.п.) и оборудованием.

2.3. Хранить в зданиях и помещениях пустые и наполненные газовые баллоны, сверхнормативные запасы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.4. Размещать в подвальных помещениях, на чердаках и технических этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также другие огнеопасные и взрывчатые вещества и материалы без согласования с инспекцией Госпожнадзора.

2.5. Пользоваться переносными электролампами, шнуры которых полностью не заключены в резиновые шланги, а электролампы не защищены колпачками с укрепленной на рукоятке металлической сеткой.

2.6. Нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать электролампы бумагой, тканью и другими материалами).

2.7. Оставлять в рабочих помещениях и зданиях после окончания работы упаковочные материалы, бумагу, сломанную мебель.

2.8. Все окна и форточки в помещениях, классах (аудиториях) по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты и опечатаны.

2.9. Все служебные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами. Средства пожаротушения должны быть исправными, установлены на видных местах со свободным доступом к ним. Использование средств пожаротушения не по прямому назначению запрещается.

2.10. В служебных помещениях запрещается использовать электронагревательные приборы индивидуального пользования (электроплитки, чайники, рефлекторы, калориферы и т.д.), не включенные в перечень имущества.

2.11. При возникновении непосредственно пожара звонить в пожарную охрану по телефону 01. одновременно организовать тушение огня всеми имеющимися средствами.

2.12. На каждом этаже и в коридорах должны быть вывешены планы эвакуации и стрелки – указатели запасных выходов для эвакуации учащихся и персонала образовательного учреждения в случае пожара.

2.13.Запрещается закрывать рабочие комнаты после окончания рабочего дня без предварительного осмотра помещения лицами, ответственными по приказу за пожарную безопасность.

3.Содержание прилегающей территории.

3.1. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производить в изолированных складских помещениях образовательного учреждения.

3.2. Территория всегда должна находиться в чистоте, весь сгораемый мусор и отходы убирать на специально отведённый участок и своевременно их утилизировать.

3.3. Дороги к зданиям   и проезды необходимо всегда содержать свободными, а в зимние время очищать от снега. Парковка машин в проездах и противопожарных разрывах между зданиями и отдельно стоящими помещениями, а также ближе 3 метров от наружных стен здания  категорически запрещается.

4.Содержание средств пожаротушения.

4.1. Пенный огнетушитель ОХП-10 предназначен для тушения начинающихся пожаров и загораний твердых веществ и материалов, небольших разливов горючих жидкостей, кроме электрооборудования, находящегося под напряжением. Для приведения в действие огнетушителя необходимо рукоятку поднять вверх, перевернуть огнетушитель вверх дном, струю направить на огонь. Запрещается использовать средства пожаротушения для хозяйственных нужд.

4.2. Углекислотные огнетушители ОУ-2 и ОУ-5 предназначены для тушения небольших пожаров или загораний, в том числе электроустановок и сетей, находящихся под напряжением не выше 380 В. Для их применения необходимо направить раструб в сторону горения, поворотом маховичка (против часовой стрелки) открыть вентиль, струю снега направить на очаг огня.

4.3. Чтобы использовать пожарный кран для тушения пожара, необходимо положить рукавную линию, расправить загибы в рукаве, направить ствол на очаг горения и открыть вентиль пожарного крана.

4.4. Все средства пожаротушения и извещения о пожаре должны постоянно содержаться в исправном состоянии, в полной комплектности и годности к действию  для ликвидации пожара.

4.5. Требования пожарной безопасности, предъявляемые сотрудниками инспекции Госпожнадзора, должны выполняться в установленные сроки. Каждый руководитель образовательного учреждения обязан контролировать изучение и знание Инструкции подчиненными.

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ,
 СООРУЖЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
 УЧРЕЖДЕНИЯ.

Главное Управление  МЧС РФ по Республики Башкортостан предупреждает:

Э Т О    Д О Л Ж Е Н    З Н А Т Ь     К Ж Д Ы Й

К А К     В Е С Т И     С Е Б Я     П Р И      П О Ж А Р Е

Действия на пожаре.

О возникновении пожара немедленно сообщите по телефону 01 в Единую дежурно-диспетчерскую службу. При этом нужно четко сообщить название населенного пункта или района, где расположено образовательное учреждение, улицы, номер и этажность здания, этаж, где произошел пожар. Назовите свою фамилию и номер телефона.

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно потушить со своими средствами пожаротушения ответственным за пожарную безопасность в классах (аудиториях) и помещениях.

Если вы не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти учащимся, детям и сотрудникам. В помещении необходимо выключить, по мере возможности, электричество и газ.

В первую очередь выводятся люди из помещений, где в условиях пожара им больше всего угрожает опасность.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильным задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, где воздух чище и прохладнее. Накрыв нос и рот мокрым платком или полотенцем, нужно двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

Самоспасение.

Самоспасение следует выполнять по балконам, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью связанных тряпок, веревок крайне опасно и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы. Не возвращайтесь в горящее здание.

Немедленно предупредите пожарных по телефону, не считайте, что другие это уже сделали.

До приезда пожарных помогайте друг другу по спасению учащихся, детей и сотрудников.

Если горит человек.

Не давайте бегать – пламя разгорается еще сильнее.

Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т.п., оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения.

Горит электроприбор.

Первым делом электроприбор необходимо отключить от сети. Если вынуть вилку из розетки не удается, то выключите автомат (выкрутите пробки) в электрощитке. Затем залейте прибор водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если рядом нет воды, то можно накрыть плотным материалом.

Первая помощь.

Наиболее типичное поражение во время пожара – это отравление продуктами горения, при которых может появиться рвота. Нужно положить потерпевшего на бок или повернуть голову. При необходимости сделать искусственное дыхание.

При ожогах обоженную поверхность следует перевязать, как свежую рану, после этого отправить пострадавшего в больницу. Нельзя удалять из раны куски обгоревшей одежды, другие предметы, обрабатывать растворами, мазями, потому что это приведет к ее загрязнению. Если нет рвоты, дайте обильное питье, лучше воду с добавлением пищевой соды и поваренной соли (по одной чайной ложке на литр воды).

При обширных ожогах тела и конечностей пострадавшего освободите от тлеющей одежды, заверните в чистую одежду, шторы, портьеры (простыню) срочно вызовите «Скорую» или на носилках немедленно доставьте в лечебное учреждение.

Е Д И Н Ы Й     Т Е Л Е Ф О Н

С П А С Е Н И Я  - « 01 »

9. ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 
(вариант 1).

Согласно правилам пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 (п.16), в зданиях и сооружениях  образовательного учреждения при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации учащихся, детей и персонала в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения их о пожаре.

Действия при пожаре.

- Сообщить о пожаре по телефону 01 и указать адрес пожара.

- Вывести из помещения учащихся, детей и персонал образовательного учреждения через основные пути эвакуации.

- Обесточить электросеть.

- Приступить к тушению огня с помощью огнетушителей или подручных средств (вода из крана, накидки из плотного материала).

- При угрозе жизни покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения.

- Встретить прибывших пожарных и указать место пожара.

10. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТЕРРИТОРИЙ
 И ПОМЕЩЕНИЙ (КЛАССОВ).

Профилактические меры по предупреждению террористических актов, взрывов, поджогов, самовозгораний предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений образовательного учреждения с целью своевременного обнаружения посторонних взрывоопасных и пожароопасных предметов.

Такой осмотр должны проводить минимум два человека, дежурный учитель и администратор (по принципу: что пропустит один, может заметить другой). В то же время при досмотре нельзя скапливаться  в большие группы. По возможности не пользоваться радиопереговорными устройствами, чтобы исключить случайное срабатывание радиоуправляемого взрывного устройства (ВУ), а чтобы исключить срабатывание ВУ с магнитным типом взрывателя, не стоит приближаться к подозрительному объекту с металлическими предметами.

На открытой территории, кроме специфических мест для каждого конкретного объекта, в обязательном порядке осматриваются мусорные урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные ниши, мусоросборники, закрытые киоски, сараи, посторонние машины, распределительные телефонные и электрощиты, водосливные трубы. Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы, стены зданий.

Перед осмотром помещений необходимо иметь план такого помещения и, приступая к осмотру, знать расположение комнат, классов, лестниц, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации, имея подобный план, можно заранее предположить места возможных закладок. Перед досмотром желательно обесточить внешнее электропитание, если это по какой-либо причине затруднительно, то при осмотре стараться не включать досматриваемое оборудование. Если есть подозрение на наличие ВУ, открыть окна и двери в осматриваемых помещениях для рассредоточения возможной взрывной волны. Необходимо избегать резких, непродуманных движений, особенно связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, нажатия выключателей и т.д.

В помещениях особое внимание нужно уделить таким местам, как подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и распределительные коробки, места за батареями отопления, осветительные плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, лифты, лестничные клетки и другие замкнутые пространства. Проверить места хранения пожарного инвентаря (огнетушители, шланги, гидранты), ниши для хранения уборочного инвентаря, места, где проходят силовые и коммуникационные линии.

Подобные места необходимо держать под контролем. Вентиляционные шахты, водосточные трубы и другие подобные места можно заделать решетками, ограничивающими доступ. На дверцы ниш, шкафов, чердаков, подвалов, щитовых и т.д. навесить замки и опечатать их.

Что касается отдельных помещений, то наибольшую опасность представляют места постоянного скопления учащихся, детей (спортзалы, актовые залы, столовые, гардеробы  образовательных учреждений), особенно те, где могут оказаться случайные посетители: торговые залы, секретарские комнаты, туалеты, комнаты отдыха, залы ожидания, места, где находится особо ценное оборудование, лакокрасочные материалы, ГСМ. другие легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы и вещества.

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должна производиться только подготовленными минерами-подрывниками или другими обученными специалистами после удаления учащихся, детей и персонала образовательного учреждения из опасной зоны.

Выявленные нарушения противопожарного режима и предпосылки возможных ЧС устраняются в кратчайшие сроки.

### 11. ПОЖАРНЫЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ

Пожарный боевой расчет назначается на основании приказа руководителя образовательного учреждения из числа сотрудников образовательного учреждения.

ПРИКАЗ    (вариант)

«_____» _____________200__ г.                                                          №_____

«О назначении боевого

пожарного расчета»

В связи с проведением профилактических мероприятий по противопожарной безопасности и в целях своевременной ликвидации пожарных очагов в зданиях, сооружениях и помещениях образовательного учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Из сотрудников (персонала) создать боевой пожарный расчет в количестве 7 человек и назначить в него: начальником расчета – Иванова И.В., бойцами – Сидорова А.П., Андропова А.П., Пронина В.Р., Буракова Е.И., Русаева Л.Д., ПешковаА.А.

- В резерв пожарного расчета назначить начальником расчета – Петрова С.И., бойцами – Климова Ю.П., Иванова С.А., Салова К.Е., Сидорова П.П.. Романова В. С., Рогозина Н.Н.

Директор                               ____________________

(подпись)

С приказом ознакомлены:    (росписи)

## БОЕВОЙ ПОЖАРНЫЙ РАСЧЕТ (вариант)

| НОМЕР БОЕВОГО РАСЧЕТА | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ | ОБЯЗАННОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ | ФАМИЛИИ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО БОЙЦА |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЧАЛЬ-НИК РАСЧЕТА | Осуществляет контроль за соблюдением противопо- жарного режима личным составом. Проводит занятия с пожарным расчетом | Руководит тушением пожара. По прибытии пожарной команды, входит в подчинение начальника пожарной команды. | Иванов И. В. Петров С.И. |
| БОЕЦ № 1 | Следит за соблюдением всем личным составом правил противопожарной безопасности. В отсутствие начальника расчета исполняет его обязанности. | Извещает о пожаре пожарную команду по телефону 01 или 42-92-39. Встречает ее и проводит к месту пожара. В отсутствие начальника расчета исполняет его обязанности. При пожаре действует огнетушителем. | Сидоров А.П. Климов Ю.П. |
| БОЕЦ № 2 | Следит за соблюдением всем личным составом правил противопожарной безопасности. В отсутствие начальника расчета исполняет его обязанности. | Извещает о пожаре пожарную команду по телефону 01 или 42-92-39. Встречает ее и проводит к месту пожара. В отсутствие начальника расчета исполняет его обязанности. При пожаре действует огнетушителем. | Андропов А.П. Иванов С.А. |
| БОЕЦ № 3 | Наблюдает за исправностью средств пожаротушения. Докладывает начальнику расчета о нарушении противопожарного режима. | При ликвидации очага пожара действует огнетушителем и при надобности ведром с водой. | Пронин В.Р. Салов К.Е. |
| БОЕЦ № 4 | Наблюдает за исправностью средств пожаротушения. Докладывает начальнику расчета о нарушениях противопожарного режима | При ликвидации очага пожара действует огнетушителем и при надобности ведром с водой. | Бураков Е.И. Сидоров П.П. |
| БОЕЦ № 5 | Следит за наличием средств противопожарного щита и огнетушитей. Докладывает начальнику в случае нехватки средств пожаротушения. | При ликвидации очага пожара действует огнетушителем, при надобности ведром с водой или лопатой. | Русаев Л.Д. Романов В.С. |
| БОЕЦ № 6 | Следит за наличием средств противопожарного щита и огнетушитей. Докладывает начальнику в случае нехватки средств пожаротушения. | При ликвидации очага пожара при надобности действует ломом, багром или лопатой. | Пешков А.А. Рогозин Н.Н. |

12. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

К первичным средствам пожаротушения относятся:

- ручные огнетушители;

- внутренние пожарные краны;

- бочки и другие емкости с водой;

- ящики с песком;

- ломы, багры, топоры, ведра и т.д.

Особое место отводится к огнетушителям - этим современным  ручным техническим устройствам, предназначенным для тушения пожаров в их начальной стадии возникновения. Современные отечественные огнетушители выпускаемые нашей промышленностью классифицируются:

- по виду огнетушащих веществ (ОТВ);

- по объему корпуса;

- по способу подачи огнетушащих веществ;

- по виду пусковых устройств.

По виду огнетушащих веществ (ОТВ) бывают:

аэрозольные (ОА);

водные или жидкостные (ОВ или ОЖ);

воздушно-пенные (ОВП);

порошковые (ОП);

газовые, в том числе:

углекислотные (ОУ);

хладоновые (ОХ).

По объему корпуса они условно подразделяются:

- на ручные малолитражные с объемом до 5 л.;

- ручные с объемом 5-10 л.;

- стационарные и передвижные с объемом свыше 10 л.

По способу подачи огнетушащих веществ бывают:

(з) - закачные, т. е. заряд огнетушащего вещества постоянно находится под давлением вытесняющего газа или огнетушащее вещество находится под давлением собственных паров;

(б) - с баллоном сжатого газа, т. е. избыточное давление создается  газом, содержащимся в баллоне;

(г)  - с газогенерирующим  элементом, т. е. избыточное давление создается газогенерирующим устройством в корпусе баллона;

(ж) - с эжектирующим устройством, т. е. подача огнетушащего вещества осуществляется за счет разряжения, создаваемого газовым потоком, проходящим  через эжектор;

(т) - с термическим элементом, т. е. подача огнетушащего вещества осуществляется в результате  теплового воздействия электрического тока или продуктов химической реакции компонентов термического  элемента.

По виду пусковых устройств бывают:

автоматические, т. е. после пуска огнетушащее вещество, без остановки, полностью выходит из баллона;

полуавтоматические, т. е. в  любой момент времени пользователь может, остановит выход огнетушащего вещества из баллона.

13. ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

1. Углекислотные огнетушители подразделяются:

- на ручные: ОУ-1,5; ОУ-2(з); ОУ-3(з); ОУ-5(з);

- на передвижные: ОУ-10; ОУ-20; ОУ-40; ОУ-80.

Эти огнетушители предназначены для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением углекислотой в газо- или в снегообразном виде, где снегообразная масса имеет температуру -800 С. При тушении она снижает температуру горящего вещества и уменьшает содержание кислорода в зоне горения. При тушении пожара огнетушитель нельзя держать в горизонтальном положении или переворачивать его. Огнетушители ОУ-2(з); ОУ-3(з); ОУ-5(з) - предназначены для защиты промышленных, гражданских объектов, сооружений и помещений образовательных учреждений и т.д., для применения в качестве первичного средства тушения, пожаров жидких горючих веществ и электрооборудования, находящегося под напряжением. Эксплуатируется при температуре от -400 С до +500 С.

2. Порошковые огнетушители подразделяются:

- на ручные: ОП-0,5; ОП-1; ОП-2(г); ОП-3; ОП-5(г); ОП-10(г); ОПУ-5.

- на передвижные: ОП-50; ОП-100; ОПП-250;

- на стационарные: ОП-250.

Эти огнетушители применяются для ликвидации загораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок, древесины и других материалов на основе углерода. Порошки специального назначения используются при  ликвидации пожаров и загораний щелочных металлов, алюминий- и кремний органических соединений (пожар кл. Д) и различных самовозгорающихся веществ. Хорошие результаты дают при тушении электроустановок, на автотранспорте и на производственных участках. Воздух (газ), проходя через слой порошка, взрыхляет его и порошок под действием давления рабочего газа выдавливается по сифонной трубке и через насадку выбрасывается в очаг загорания. В рабочем положении огнетушитель следует держать только вертикально, не переворачивая его.

Огнетушители ОП-2(г); ОП-5(г); ОП-10(г) - переносные, порошковые, предназначены для оснащения подразделений пожарной охраны, защиты сооружений, помещений и транспортных средств в качестве первичного средства тушения пожаров твердых веществ, жидких газообразных веществ, электроустановок находящихся под напряжением, а также для тушения пожаров в бытовых условиях.

Особенностью огнетушителей является использование газогенерирующего устройства для создания рабочего давления, что дает следующие преимущества перед огнетушителями газобаллонного типа:

- отсутствие высокого давления в корпусе при хранении огнетушителя;

- высокая надежность работы;

- большой срок службы без перезарядки.

Они снабжены запорно-пусковыми устройствами, обеспечивающими свободное открывание и закрытие простым движением руки, прекращение работы по желанию пользователя.

3. Воздушно-пенные: ОВП-5; ОВП-10; ОВП-50.

Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, исключая щелочные металлы и электроустановок, находящиеся под напряжением, а также вещества, горящие без доступа воздуха. Они по кратности пены подразделяются на:

низкой кратности (Н) от 5 до  20;

средней кратности (С) свыше 20 до 200;

а в зависимости от химической природы заряда подразделяются на:

ОВП с углеводородным зарядом - ОВП(У);

ОВП с фторсодержащим зарядом - ОВП(Ф).

В качестве заряда применяется 6 % раствор пенообразователя ПО-1.

4. Аэрозольные огнетушители ОА-1 и углекислотно-брометиловые ОУБ-3 и ОУБ-7. Они предназначены для тушения загорания транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, а также электроустановок с напряжением до 380 В.

5. Огнетушители водяные или жидкостные ОЖ-5; ОЖ-10. Они применяются при тушении загораний твердых материалов органического происхождения: древесины, ткани, бумаги и т. д. В качестве огнетушащего средства используется чистая вода или вода с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), или водные растворы минеральных солей. Такие огнетушители не пригодны для тушения нефтепродуктов. Они замерзают при низких температурах (нижний предел температуры +20 С). ОЖ-5 - 5 литров, дальность струи - 6-8 м., время работы 20 сек. ОЖ-10 - 10 литров, дальность струи - 6-8 м., время работы 45 сек.

Эти  огнетушители по виду выходящей струи ОТВ подразделяются на:

огнетушители с распыленной струей  (Р): средний диаметр капель спектра распыливания более 100 мкм;

огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (М): средний диаметр капель спектра распыливания 100 мкм и менее;

огнетушители с компактной струей (К).

Промышленность выпускает их в малом количестве.

В Давлекановском заводе противопожарного оборудования выпускается 5 видов огнетушителей:

ОПУ-5 (огнетушитель порошковый унифицированный, объемом 5 л.);

время действия не менее 8 секунд;

применяется при тушении дерева - кл. А;

ГСМ- кл. В;

горючих газов - кл. С;

электроустановок под напряжением до 1000в. - кл. Е.

ОХП-10 (огнетушитель химический пенный, объемом 10 л.);

применяется при тушении дерева - кл. А;

не больших участков ГСМ- кл. В;

ОВП-10 (огнетушитель воздушно-пенный, объемом 10 л.);

время действия  не менее 15 секунд;

применяется при тушении дерева - кл. А;

ГСМ- кл. В;

электроустановок под  напряжением тушит запрещается.

ОП-50(з) (огнетушитель порошковый, объемом 50 л., закачный);

время приведения в действие 10 секунд;

время тушения очага пожара 20 секунд;

применяется при тушении дерева - кл. А;

ГСМ- кл. В;

горючих газов - кл. С;

электроустановок под напряжением - кл. Е.

ГСМ на  АЗС  площадь покрытия возгорания 9 м2.

Обозначения огнетушителей.

Огнетушители должны иметь следующую структуру обозначения:

1). Тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества (ОВ, ОВП, ОП, ОУ, ОХ);

2). Кратность пены (Н, С) вид струи (К, Р, М);

3). Вместимость корпуса,  л;

4). Принцип вытеснения ОТВ (з, б, г, ж, т);

5). Ранг очага, класс пожара;

6). Модель (01, 02 и т.д.)

7). Климатическое исполнение (У1, У2 и т.д.);

8). Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ).

Пример условного обозначения:

ОВП(Н)-10(г)-2А, 55В-01 У2 ГОСТ...

Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП), низкой кратности (Н), вместимостью корпуса 10 л, вытеснение огнетушащего вещества газогенерирующим элементом (г), для тушения загорания твердых горючих материалов (ранг очага 2А) и жидких горючих веществ (ранг очага 55В), модель 01, климатическое исполнение У2, ГОСТ Р ...

ОП-5(з)-ЗА, 89В, С-01 У2 ГОСТ Р ...

Огнетушитель порошковый (ОП), вместимостью корпуса 5 л, закачной (з), для тушения загораний пожаров твердых горючих материалов (ранг очага ЗА), жидких горючих веществ (ранг очага 89В) и газа (С), модель 01, климатическое исполнение У2, ГОСТ Р... (ранг очага 2А, 55В, 3А, 89В) - условное обозначение  сложности модельного очага пожара, где испытываются огнетушители.  Модельным очагом пожара называется очаг пожара установленных формы и размеров.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Ниже приведены образцы огнетушителей.

14. ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ И СТЕНДЫ

Предназначены для хранения пожарного инвентаря и оборудования.

В комплект пожарных щитов и стендов входят: лом, багор, лопата и два конусных ведра.

Большим спросом пользуется пожарный инвентарь: щит пожарный, укомплектованный по желанию заказчика багром, ломом, огнетушителями ОХП-10, ОПУ-5, или ОВП-10. ведрами, лопатой; объем песка в щите до 0,33 куб.м. Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара зависит от того, какие горючие материалы были использованы при построении зданий, сооружений и помещений образовательного учреждения.

15. КЛАССЫ ПОЖАРОВ.

Выбор типа и расчёт необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А – пожары твёрдых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В –пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ;

класс С – пожары газов;

класс D – пожары металлов и их сплавов;

класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок.

16. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЗНАКИ.

Знаки безопасности по назначению и цветографической форме разделены на следующие группы:

- Знаки пожарной безопасности (красный цвет).

- Эвакуационные знаки (зеленый цвет).

- Запрещающие знаки (красный цвет).

- Предупреждающие знаки (желтый цвет).

- Предписывающие знаки (синий цвет).

- Знаки по электробезопасности (красный цвет).

- Вспомогательные знаки (синий цвет).

### ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

# ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

# ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТОУКАЗАТЕЛИ

Содержание.

| № п/п | Наименование методических разработок, включенных в методическое пособие | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 3 |
| 2 | Правила пожарной безопасности (ППБ 101-89) | 3 |
| 3 | НПБ 109-95. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (извлечения) | 18 |
| 4 | НПБ 244-97. Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности (извлечения) | 21 |
| 5 | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (извлечения) | 23 |
| 6 | Административный кодекс Российской Федерации (извлечения) | 25 |
| 7 | Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения) | 27 |
| 8 | Приказы, инструкции и памятки | 28 |
| 9 | План эвакуации | 39 |
| 10 | Профилактический осмотр территорий и помещений | 42 |
| 11 | Пожарный боевой расчет | 43 |
| 12 | Первичные средства пожаротушения | 44 |
| 13 | Виды огнетушителей | 45 |
| 14 | Пожарные щиты и стенды | 49 |
| 15 | Класс пожаров | 50 |
| 16 | Противопожарные знаки | 51 |

# Text boxes

План эвакуации при пожаре (вариант 2)

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Заместитель руководителя

образовательного учреждения

______________________

# ВНИМАНИЕ!

Сориентируйтесь на плане.

Определите свое местоположение.

При пожаре действуйте по инструкции.